Сведения, характеризующие опасный производственный объект

Объектом проведения идентификации  опасных производственных объектов является

Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»

(наименование организации, ее структурных подразделений)

Адрес местонахождения организации  в соответствии с ее учредительными документами

249038, г. Обнинск, Калужская область, Коммунальный проезд, д. 21

Документы, рассмотренные при идентификации:

Устав МП «Теплоснабжение», Свидетельство о внесении записи в Единый государственный

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до I июля 2002 г.,

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, Проектная

документация, ТУ, инструкции по эксплуатации, инструкции завода-изготовителя

| Организация | Муниципальное предприятие «Теплоснабжение» | имеет |
| --- | --- | --- |

следующие разрешительные документы (которые необходимо получить или имеются)

| № | Вид разрешительного документа | Наименование (лицензии, разрешения на применение), номер | Дата выдачи и срок действия | Кем выдано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лицензия | Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов, № ВП-09-000681 (ЖКНСХ) | от 26.05.2010 г. | Федеральная служба по эколо-гическому, техно-логическому и атомному надзору |
| 2. | Лицензия | Эксплуатация химически опасных производ-ственных объектов, № ЭХ—09-000727 (Х) | от 26.08.2010 г.. | Федеральная служба по эколо-гическому, техно-логическому и атомному надзору |
| 3. | Лицензия | Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте серия ПРД № 4005177 | от 11.03.2010 г. | Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта |
| 4. | Страховые полиса | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 8 шт. (согласно перечня ОПО) | с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. | ОСАО «Игосстрах» |
| 5. | Страховой полис | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – Сеть газопотребления МП «Теплоснабжение» по адресу: пр. Ленина, д. 153 | с 01.03.2013 г. по28.02.2014 г. | ОСАО «Игосстрах» |

| Идентифицировано в составе организации всего | 8 | ОПО |
| --- | --- | --- |

Перечень ОПО

| 1. | Система теплоснабжения г. Обнинска | тип |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | (наименование объекта) Площадка хранения мазутного топлива | тип |  |
| 3. | (наименование объекта) Склад сырьевой серной кислоты | тип |  |
| 4. | (наименование объекта) Участок подготовки воды котельного цеха | тип |  |
| 5. | (наименование объекта) Участок транспортирования опасных веществ | тип |  |
| 6. | (наименование объекта) Участок транспортный | тип |  |
| 7. | (наименование объекта) Площадка участка ЦРМ МП «Теплоснабжение» | тип |  |
| 8. | (наименование объекта) Сеть газопотребления, г. Обнинск, пр. Ленина, 153 | тип |  |
|  | (наименование объекта) |  |  |

В составе организации (ее структурного подразделения) эксплуатируются:

филиалов нет

(наименование структурного подразделения)

| ОПО | Система теплоснабжения г. Обнинска (11) | , / |  | /, / | А09-40242-0001 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование объекта) |  | (тип) |  | (рег. №) |  |

| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | обращение опасного вещества | газ природный | Разрешение на использование природного газа 191,228 млн.м3/год 1-ая очередь – 30.12.1970 г. 2-ая очередь –13.12.1982 г. | 2.1 |
| 2. | газопровод надземный |  | L= 16,5 м, d 50, L = 8,6м, d 200, L = 23,4 м, d 300, L = 9,4м, d 350, L = 19,7 м, d 400, L = 14,0 м, d 500, L = 17,5 м, d 600 |  |  |
| 3. | газопровод подземный |  | L= 27,4 м, d 50, L = 21,4м, d 150, L = 18,2 м, d 200, L = 34,4м, d 300, L = 3,9 м, d 350, L = 28,3 м, d 500, L = 27,5 м, d 600 |  |  |
| 4. | газопровод внутренний |  | L= 260 м, d7, L = 14, d 100, L = 115 м, d 150, L = 30 м, d 200, L = 120 м, d 250, L = 238 м, d 300, L = 96 м, d 400 L = 88 м, d 500, L = 5 м, d 600 |  |  |
| 5. | ГРП |  | ГРП – 2 шт. |  |  |
| 6. | ГРУ |  | ГРУ – 8 шт. |  |  |
| 7. | Котел водогрейный | Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: воды при темпе-ратуре нагрева более 115 оС | ПТВМ-50-1 № 1 рег. № 12353 зав. № 577 | ПТВМ-50-1 № 1 год изготов. 1968 г. | 2.2 |
| 8. |  |  | ПТВМ-50-1 №2 рег. № 12349 зав. № 578 | ПТВМ-50-1 № 2 год изготов. 1968 г. |  |
| 9. |  |  | ПТВМ-50-1 №3 рег. № 12350 зав. № 528 | ПТВМ-50-1 № 3 год изготов. 1968 г. |  |
| 10. | Котел паровой |  | ДКВР-20-13 № 4 рег. № 12351 зав. №110 | ДКВР-20-13 № 4 год изготов. 2001 г. |  |
| 11. |  |  | ДКВР-20-13 №5 рег. № К-308К зав. № 51302 | ДКВР-20-13 № 5 год изготов. 2005 г. |  |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 12. | Котел паровой | Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: воды при темпе-ратуре нагрева более 115 оС | ДЕ25/14ГМ№6 рег. №12347 зав. № 857 | ДЕ25/14ГМ№6 год изготов. 1979 г. | 2.2 |
| 13. |  |  | ДЕ25/14ГМ №7 рег. № 12345 зав. № 3272 | ДЕ 25/14 ГМ № 7 год изготов. 1979 г. |  |
| 14. | Котел водогрейный |  | КВГМ-100№8 рег.№К-128К зав. № 10254 | КВГМ-100 № 8 год изготов. 2002 г. |  |
| 15. |  |  | КВГМ-100 №9 рег.№К-138К зав. № 10253 | КВГМ-100 № 9 год изготов. 2002 г. |  |
| 16. |  |  | КВГМ-100 № 10 рег. № К-243К зав. №10255 | КВГМ-100 № 10 год изготов. 2002 г. |  |
| 17. |  |  | КВГМ-100 №11 рег. № К-187К зав. № 9637 | КВГМ-100 № 11 год изготов. 1993 г. |  |
| 18. | Бетонная дымовая труба |  | Бетонная дымовая труба, Н=120 м Бетонная дымовая труба, Н=80 м |  |  |
| 19. | Трубопроводы теплосети г. Обнинска |  | протяженность ~ 150 км | 1-ая очередь – 30.12.1970 г. 2-ая очередь –13.12.1982 г. |  |
| ОПО Площадка хранения мазутного топлива (12) , / /, / А09-40242-0003 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. |  | Обращение опасного вещества; Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: воды при темпе-ратуре нагрева более 115 оС | Мазут, | 13.12.1982 г. ~ 7000 т | 2.1 2.2 |
| 2. | Вертикальные цилиндрические сварные резервуары |  | Рег. № РМ-1, РМ-2 | V= 700 м3 |  |
|  |  |  | Рег. № РМ-3, РМ-4, РМ-5 | V= 3000 м3 |  |
| ОПО Склад сырьевой серной кислоты (7) , / /, / А09-40242-0004 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. |  | Обращение опасного вещества | Серная кислота | 1-ая очередь 30.12.1970 г. 2-ая очередь 13.12.1982 г. | 2.1 |
|  |  |  | для перекачивания серной кислоты используется агрегат электронасосный центробежный для химических производств (пр-во – г. Екатеринбург) – 3 шт. 1) Х-80-65-160Е-5 зав. № 16; 1) Х-80-65-160К-5 зав. № 34; 1) Х-80-65-160К-5 зав. № 196 |  |  |
| 2. | Бак хранения серной кислоты |  | № 5, 6, 7, 8, 9 | V= 30 м3 – 2 шт. ~ 110,4 т |  |
| 3. |  |  | № 10, 11 | V= 15 м3 – 2 шт. ~ 55,2 т |  |
| ОПО Участок подготовки воды котельного цеха (9) , / /, / А09-40242-0005 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. | Баки-мерники | Обращение опасного вещества | Серная кислота | Баки-мерники (6 шт.) с серной кислотой –количество ~ 23 т расстояние между ОПО (склад сырьевой серной кислоты) составляет менее пятьсот метров. | 2.1 |
| ОПО Участок транспортирования опасных веществ (17) , / /, / А09-40242-0006 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. | Железнодорож-ный путь необщего пользования | Обращение опасного вещества | Железнодорожный путь необщего пользования - сооружение | – Характеристика железно-дорожного пути необщего пользования в соответствии с «Техническим паспортом железнодорожных путей необщего пользования МП «Теплоснабжение», примыкающих к станции Обнинское Московской ж.д.» – Ввод в эксплуатацию – 1981 г. – Общая протяженность путей составляет – 825.6 м | 2.1. |
| 2. | Горючие жидкости |  | Бензин, дизтопливо | ГОСТ Р 51105-97 ГОСТ Р 52368-2005 ООО «Ланта» транспорти-рует по ж.д. путям необщего пользования МП «Тепло-снабжение» бензин, диз-топливо. Одновременно на ж.д. путях необщего поль-зования МП «Теплоснаб-жение» может находиться 7 цистерн с горючими жид-костями, общим весом – 420 т |  |
| 3. | Горючие жидкости |  | Мазут | ГОСТ 10585-99 Одновременно на ОПО может находиться 10 цистерн с мазутом общим весом – 600 т Суммарное количество опасного вещества – мазут, на ОПО «Участок транспор-тирования опасных веществ» и на ОПО «Площадка хране-ния мазутного топлива», расстояние между которыми менее 500 м, составляет ~ 7000 т |  |
| 4. | Токсичные вещества |  | Серная кислота | ГОСТ 2184-77 Одновременно на ОПО может находиться 1 цистер-на с серной кислотой – 60 т Суммарное количество опасного вещества – серная кислота, на ОПО «Участок транспортирования опасных веществ» и на ОПО «Склад сырьевой серной кислоты», расстояние между которыми менее 500 м, составляет ~ 190 т |  |
| ОПО Участок транспортный (15) , / /, / А09-40242-0007 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. | Стреловой автомобильный кран КС-35715-2 | Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов | КС-35715-2 рег. № К438к, зав. № 0763 | год изготовления – 30.10.2001, ОАО «Автокран» г. Иваново Грузоподъемность – 17 т | 2.3 |
| ОПО Площадка ЦРМ МП «Теплоснабжение» (12) , / /, / А09-40242-0008 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. | Воздухосборник В-1/12 | Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа | В-1/12 рег. № 3935, зав. № 244 сжатый воздух | год изготов. 1988 г., ввод в экспл. 1990 г. раб. давл. = 0,11 МПа | 2.2 |
| ОПО Сеть газопотребления, г. Обнинск, пр. Ленина, 153 (11) , / /, / А09-40242-0009 / (наименование объекта) (тип) (рег. №) |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 1. |  | Обращение опасного вещества | Газ природный | 4,2 тыс. тонн услов. топлива в год (Разрешение на исполь-зование природного газа № ВБ-170-11/04 от 02.02.2011 г. | 2.1 |
| 2. | Газопровод (внутрикотель- ный) среднего давления |  |  | L = 7,57 м, dy = 219×6 мм L = 0,80 м, dy = 159×5 мм L = 7,88 м, dy = 108×4 мм |  |
| № | Наименование входящего в состав ОПО | Краткая характеристика опасности | Марка технического устройства, его регистрационный номер (если есть), заводской номер; наименование опасного вещества | Характеристика, ТУ, год изготовления и ввода в эксплуатацию, характеристика и кол-во опасного вещества | Признак опасности |
| 3. | Газопровод (внутрикотель- ный) высокого давления |  |  | L ≈ 2 м, dy = 219×6 мм |  |
| 4. |  | Обращение опасного вещества | Газовая часть газо-потребляющего оборудования: - Котел водогрейный «Турботерм-3150», Сертификат соответствия № ROCC.RU.ГС03.В00319 Техн. характеристики СТО 48Э65320.0001-2006 – 3 шт. | Год изготовления: сентябрь, 2011 г. – зав. № 1399 – зав. № 1400 – зав. № 1401 | 2.1 |
| 5. |  |  | - Горелки комбиниро-ваниые CUENOD C-380 BX517/8 T2 Сертификат соответствия № ROCC.FR.MX03.В01488 – 3 шт. |  |  |
| 6. | ГРУ (редуцирование с высокого давле-ния на среднее) |  |  |  |  |
| 7. | Дымовая труба |  | наземная, металлическая, трехствольная | Высота дымовой трубы – Н = 30000 мм: Диаметр дымовой трубы – D = 1900 мм |  |
| 8. | Емкости для хранения резервного топлива |  |  | Резервное топливо – солярка (объем – 50 м3) – 2 емкости по 25 м3 |  |

| Директор МП «Теплоснабжение» |  | п/п |  | Ю.И. Юрков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность руководителя организации) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕГИСТРИРУЮЩИМ ОРГАНОМ

|  | Розанова И.Е. |  |  | п/п |  | Тип и количество ОПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О. должностного лица) |  |  | (подпись) |  |  |
|  | Приокское Управление Ростехнадзора |  |  | 10.12.2013 г. |  | Тип 3.1 |  |  | Тип 3.2 |  |  | Тип 3.3 |  |  |
|  | (регистрирующий орган) |  |  | (дата) |  |  |  |  |