УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________ Ю.И. Юрков

«_____»_________________2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса

«Выполнение работ по капитальному ремонту

котла ПТВМ-50-1 ст. № 1 и выполнение работ по реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП  котла ПТВМ-50-1 ст. № 1, установленного в котельной МП «Теплоснабжение» г. Обнинска.»

Подготовил:

# Инженер ПТО Никитин А.А.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2013 г.

г. Обнинск

2013 г.

## Часть I. Открытый конкурс.

## Раздел I.1. Приглашение к участию в открытом конкурсе.

Настоящим приглашаются к участию в открытом конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте открытого конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация  по открытому конкурсу «Выполнение работ по капитальному ремонту котла ПТВМ-50-1 ст. № 1 и выполнение работ по реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП  котла ПТВМ-50-1 ст. № 1, установленного в котельной МП «Теплоснабжение» г. Обнинска.» предоставляется бесплатно.

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и сайте Заказчика www.teplo.obninsk.ru, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации, а также все изменения или дополнения документации, в случае возникновения таковых.

## Раздел I.2. Общие условия проведения открытого конкурса.

### Общие сведения.

  - Законодательное регулирование.

    - Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение»

  - Заказчик.

    - Заказчик – Муниципальное предприятие г. Обнинска «Теплоснабжение» (далее по тексту – Заказчик).

Место нахождения: г. Обнинск, Калужской области

Почтовый адрес, индекс: 249038, Калужская область, г.Обнинск, Коммунальный проезд 21

Адрес электронной почты: ompts@obninsk.ru

Ф.И.О., тел. Руководителя организации: директор Юрков Ю.И.

контактное лицо Никитин А.А. (48439)  тел/факс (48439)   6-73-12.

  - Предмет открытого конкурса. Место и сроки оказания услуг.

Предмет открытого конкурса: Выполнение работ по капитальному ремонту котла ПТВМ-50-1 ст. № 1 и выполнение работ по реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП  котла ПТВМ-50-1 ст. № 1, установленного в котельной МП «Теплоснабжение» г. Обнинска.

Лот 1

Замена экранных труб и труб конвективной части котла ПТВМ-50-1 ст. № 1, отработавших свой ресурс для повышения надежности и экономичности работы котла.

Работы производить по комплекту заводских чертежей элементов  котла, инструкции по монтажу и эксплуатации котла, обмуровки  и паспорта (нового) на котел. Вышеперечисленные документы Заказчику представляет Исполнитель.

Подробно объем выполняемых работ и требования к ним представлены в Части III. «Техническое задание» Документации открытого конкурса п.3. «Работы по капитальному ремонту котла ПТВМ-50 ст.№1»

Лот 2

Приведение системы газопотребления котла в соответствие с требованиями ПБ 12-529-03  «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы в рамках Реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП котла ПТВМ-50 ст.№1 в объеме проекта ПР-30/09 «Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной  МП "Теплоснабжение" в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск», том 1,2,3,4. , выполненного ЗАО «ПРОМАВТОМАТИКА»

Подробно объем выполняемых работ и требования к ним представлены в Части III. «Техническое задание» Документации открытого конкурса п.4 Работы по реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП

Все поставляемое Исполнителем оборудование и используемые материалы должны быть новые и ранее нигде не использоваться.

Заказчик вправе изменить предусмотренные договором количество услуги (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

    - Заказчик, осуществляет выбор исполнителя (исполнителей) работ, подробная информация о которых содержится в Части III. «Техническое задание», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации.

    - Определения, зафиксированные в проекте Договора (Часть II настоящей документации), применяются во всей настоящей документации.

    - Победивший Участник открытого конкурса должен будет оказать услуги, входящие в предмет договора, в течение периода, указанного в п 1.5. Документации открытого конкурса и в предложении победившего участника, по цене, указанной в их заявках на участие в открытом конкурсе.

  - Место оказания услуг: Калужская  область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21

  - Срок оказания услуг (период действия договора):

Лот 1: Выполнение работ в течение 90 календарных дней с момента поставки элементов котла на МП «Теплоснабжение», но не более 150 календарных дней с учетом поставки оборудования и материалов.

Лот 2:  Выполнение работ общей продолжительностью 60 календарных дней оформленных по Актам допуска.

    - Заказчик вправе изменить предусмотренные договором срок оказания услуг (товара, работы) путем проведения переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.

  - Начальная (максимальная) цена Договора.

    - Начальная (максимальная) цена Договора:

Лот1 : 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей

Лот2 : 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей

Данные цены не могут быть превышены при заключении Договора по итогам открытого конкурса.

    - В начальную (максимальную) цену договора включены  стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты (в том числе доставка оборудования и материалов на МП «Теплоснабжение»), а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги (в том числе НДС), платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

Лот1:

    - Собственные средства МП «Теплоснабжение»

    - Форма оплаты – безналичный расчет.

    - Без аванса.

    - Рассрочка платежа до 31.12.2013г.

Оплата производится Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренным в проекте Договора по Лоту 1.

Лот 2:

    - Собственные средства МП «Теплоснабжение»

    - Форма оплаты – безналичный расчет.

    - Аванс 30%.

    - Рассрочка платежа до 31.12.2013г.

Оплата производится Заказчиком в сроки и в порядке, предусмотренным в проекте Договора по Лоту 2.

  - Требования к участникам открытого конкурса

    - В настоящем открытом конкурсе может принять участие юридические лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, с любыми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами собственности, обладающие необходимой квалификацией для исполнения Договора и организующие свою деятельность в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

    - При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

      - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом открытого конкурса.

      - обладать необходимыми допусками СРО, лицензиями или свидетельствами на продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющихся предметом договора;

По Лоту 1 требования по пунктам 1.8.2.1 и 1.8.2.2 подробно изложены в подпунктах 1,2,3 пункта 3.5. Части III «Техническое задание» настоящей документации.

Документы представляемые по настоящему пункту документации в обязательном порядке должны содержать сведения (адреса сайтов, телефонные номера и др.) позволяющие конкурсной комиссии проверить представленную информацию в течение одного рабочего дня.

По Лоту 2 требования по пунктам 1.8.2.1 и 1.8.2.2 подробно изложены в подпункте 1 пункта 4.5. Части III «Техническое задание»  настоящей документации.

Документы представляемые по настоящему пункту документации в обязательном порядке должны содержать сведения (адреса сайтов, телефонные номера и др.) позволяющие конкурсной комиссии проверить представленную информацию в течение одного рабочего дня.

      - не находиться в процессе ликвидации или банкротства;

      - деятельность участника закупок не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 1.8  настоящей Документации, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к участию в процедуре открытого конкурса, а также не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

  - Затраты на подготовку заявки на участие в открытом конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в открытом конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс открытого конкурса.

    - Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе не предусмотрено.

### Документация открытого конкурса

  - Документация открытого конкурса представляется в форме электронного документа.

  - С проектом ПР-30/09 «Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной  МП "Теплоснабжение" в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск», том 1,2,3,4. , выполненного ЗАО «ПРОМАВТОМАТИКА», имеющимся только в «бумажном» виде, можно ознакомиться с  05 апреля 2013г. до 06 мая 2013г. в рабочие дни по адресу: 249038 г.Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд, 21. АБК 1, кабинет  308, контактное лицо Никитин А.А. ,с 8-00 до 16-00, обед с 11-45 до 13-15

  - Предполагается, что участник размещения заказа изучит документацию открытого конкурса, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой в документации открытого конкурса, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации открытого конкурса, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации открытого конкурса, но соответствующая всем требованиям Заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений документации открытого конкурса

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации открытого конкурса в форме электронного документа на адрес электронной почты  участника размещения заказа. Заказчик прекращает прием запросов разъяснений положений документации за пять дней до окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации открытого конкурса по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

  - Внесение изменений в извещение и документацию открытого конкурса

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в извещение и документацию открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

    - В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию открытого конкурса, такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение 2 рабочих дней направляются в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее, чем пять дней.

### Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе

  - Заявка на участие в открытом конкурсе формируются и подаются участниками по каждому Лоту отдельно.

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе по каждому Лоту.

    - Участник открытого конкурса подает заявку  на участие в открытом конкурсе в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника в запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупок и подписаны участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником закупок.

    - Участник обязан получить официальное подтверждение о регистрации поданного предложения в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.

    - Заявка на участие в открытом конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к форме заявки на участие в открытом конкурсе и содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей документацией открытого конкурса должна быть подготовлена по формам, которые установлены в разделе I.4. настоящей документации.

3.4.1 Конкурсная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями конкурсной документации, в том числе:

3.4.1.1 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

3.4.1.2 полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.4.1.3 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок),

3.4.1.4 копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

3.4.1.5 решение об одобрении сделки органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

3.4.1.6 предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги или работы;

3.4.1.7 копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям п. 1.8 настоящей Документации.

3.4.1.8 любые другие документы на усмотрение участника размещения заказа.

3.4.2 При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление документов, предусмотренных п. 3.4.  настоящей Документации, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе соответствующего участника закупок.

  - Порядок формирования цены договора

    - Цена договора,  предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в открытом конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 1.6. Документации открытого конкурса. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в Извещении о проведении открытого конкурса и в п. 1.6. Документации открытого конкурса, данная заявка отклоняется  комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией открытого конкурса.

    - Требования к предложениям о цене Договора

В предложение о цене договора должны быть включены  стоимость всех расходов связанных с выполнением работ, командировочные расходы, гарантийное обязательства в соответствии с условиями договора, а также все транспортные затраты (в том числе доставка трубопроводов и фасонных частей на склад МП «Теплоснабжение»), а также иные издержки и иные расходы, связанные с выполнением данного задания, включая все налоги (в том числе НДС), платежи, выплаченные и подлежащие выплате, установленные законодательством РФ.

  - Порядок формирования цены договора

    - Участник размещения заказа должен представить в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к оказанию услуг техническим требованиям документации открытого конкурса по формам, прилагаемым в разделе I.4.

    - Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, технических данных или комментариев и должны включать подробное описание планируемых к оказанию услуг.

  - Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора

    - Цена Договора, содержащаяся в заявке на участие в открытом конкурсе, должна быть выражена в российских рублях.

  - Требования к оформлению и содержанию заявки на участие в открытом конкурсе:

    - При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При описании предлагаемых услуг рекомендуется руководствоваться требованиями по описанию оказываемых услуг, содержащимися в настоящей документации открытого конкурса.

    - Заявка на участие в открытом конкурсе должна соответствовать форме, установленной разделом I.4 настоящей документации открытого конкурса.

    - Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны соответствовать формам, установленным разделом I.4 настоящей документации открытого конкурса.

    - Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов, подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа.

    - Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в открытом конкурсе (или лицами, уполномоченными участником размещения заказа).

    - Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке, в случае если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе (раздел I.4).

    - Заявка на участие в открытом конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений.

При нумерации страниц заявки на участие в открытом конкурсе номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

Участник размещения заказа должен поместить заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанный конверт.

    - В случае если заявка на участие в открытом конкурсе не оформлена указанным образом, участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в соответствии с п. 5.3.7 настоящей документации открытого конкурса. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

    - Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

### Подача заявки на участие в открытом конкурсе

  - Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе

    - Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - Прием заявок заканчивается не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса) и документации открытого конкурса. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 2.5. настоящего раздела.

    - Заявки на участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу: 249038, Калужская  область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 АБК 1, каб.308

    - Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу Заказчика, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

    - Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 4.1.2 настоящего раздела, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего заявку должностному лицу Заказчика.

    - Лицу, подавшему заявку на участие в открытом конкурсе, по его требованию Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе

    - Заявки на участие в открытом конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.8 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа до 16:00 по московскому времени 06 мая 2013 года  по адресу: 249038, Калужская  область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21 АБК 1, каб.308

  - Порядок изменения и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время путем письменного уведомления об этом Заказчика до истечения срока подачи заявок, указанного в п.4.2.1 документации открытого конкурса.

    - Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны оформляться и подаваться в соответствии с пунктами 3.8 и 4.2. настоящей документации в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем участника. Изменения заявки должно быть подано в запечатанном конверте.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе, уведомляет Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Уведомление в обязательном порядке должно быть в письменной форме на фирменном бланке организации заверенное печатью участника и подписью руководителя или лицом, уполномоченным руководителем и должно содержать: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие в открытом конкурсе, её номер (в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в открытом конкурсе) и способ возврата заявки.

    - После окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не допускается внесение изменений в заявки на участие в открытом конкурсе и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

  - Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные с опозданием.

    - Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе заявки на участие в открытом конкурсе не рассматриваются, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о таких заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному открытому конкурсу.

### Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе

  - Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и допуск к участию в открытом конкурсе

    - Заявки на участие в открытом конкурсе  будут рассматриваться публично  с 14:00 по Московскому времени  07 мая 2013г по 16:00 по Московскому времени  08 мая 2013 г.по адресу: 249038, Калужская  область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21, АБК 1, каб. 308

    - В день рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и документации открытого конкурса, комиссия МП «Теплоснабжение» объявляет присутствующим участникам размещения заказа (или их представителям) о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до начала рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе. Указанное объявление делается до рассмотрения первой заявки на участие в открытом конкурсе.

    - В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок.

    - Все присутствующие при рассмотрении заявок лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Любой участник размещения заказа, присутствующий при рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись рассмотрения заявок.

  - Запрет изменения заявок на участие в открытом конкурсе

    - После рассмотрения первой заявки на участие в открытом конкурсе не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в открытом конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и допуск к участию в открытом конкурсе

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией открытого конкурса, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе  будет производиться с 14:00 по Московскому времени  07 мая 2013г по 16:00 по Московскому времени  08 мая 2013 г. адресу: 249038, Калужская  область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21, АБК 1, каб. 308

    - Отвечающей требованиям признается заявка на участие в открытом конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям документации открытого конкурса и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются следующие отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на качество оказываемых услуг;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика, или обязательства участника размещения заказа по договору, предусмотренные в документации открытого конкурса;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого - либо участника открытого конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 5.4 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением числовых значений (сумм) словами и цифрами, то открытый конкурс комиссией МП «Теплоснабжение» принимается к рассмотрению числовое значение (сумма), указанное словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе открытый конкурс комиссией МП «Теплоснабжение» принимается решение:

- о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа, о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

- непредставления определенных пунктом 3.4 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.8 настоящего раздела;

- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям документации открытого конкурса, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, представленной в документации открытого конкурса и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации открытого конкурса;

б) документы не подписаны должным образом;

в) предложение о цене договора, превышающую начальную (максимальную) цену  договора.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.4 настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации Заказчик, открытый конкурс комиссия МП «Теплоснабжение» обязаны отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если по результатам рассмотрения предложений Комиссией было принято решение об отклонении предложений всех участников закупок, представивших предложения, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией МП «Теплоснабжение» ведется протокол рассмотрения заявок открытого конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

  - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа и признанными участниками открытого конкурса.

    - Оценка и сопоставления заявок участников открытого конкурса будет производиться с 14:00 по Московскому времени  07 мая 2013г по 16:00 по Московскому времени  08 мая 2013 г. по адресу: 249038, Калужская  область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д.21, АБК 1, каб. 308

    - Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса осуществляются комиссией МП «Теплоснабжение» в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с нижеследующими критериями.

    - Критерии оценки предложений на участие в открытом конкурсе и их весомость, порядок оценки:

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд МП «Теплоснабжение»

По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка критерия «Цена контракта» производиться путем сравнения цен указанных в  Заявках участников:

- для организаций применяющих  общую систему налогообложения рассматривается цена  без учета НДС 18%.

- для организаций применяющих УСН рассматривается цена представленная в заявке.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Сумма значимостей установленных критериев оценки заявок составляет 100 процентов.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Применяемые критерии.

| Цена контракта (значимость критерия – 80 %) |
| --- |
| Rai = ((Amax – Ai)/ Amax)*100*80% где Amax – начальная (максимальная цена контракта), Ai – цена, предложенная i-м участником размещения заказа |
| Качество услуг и (или) квалификация участника открытого конкурса (значимость критерия – 20 %) |
| Rci=(С1i+ С2i )*20% |
| 1. Опыт работы на объектах теплоэнергетики за последние 3 (три) года , шт |
| значение | Более 10 объектов | От 5 до 10 объектов (включительно) | Другое |
| балл | 50 | 20 | 0 |
| 2 Объем проведения работ на объектах теплоэнергетики за последние 3 (три) года, млн. руб. |
| значение | Более 200 млн. руб. | От 100 до 200 млн. руб. (включительно) | Другое |
| балл | 50 | 20 | 0 |

    - Победителем конкурса будет являться участник конкурса, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.

    - Комиссия МП «Теплоснабжение» ведет протокол рассмотрения заявок открытого конкурса. Протокол подписывается всеми присутствующими членами открытый конкурс комиссии МП «Теплоснабжение» и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

### Определение победителя открытого конкурса и информация о результатах открытого конкурса

  - Порядок определения победителя открытого конкурса

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией МП «Теплоснабжение» каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.

    - Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.

    - В случае если после объявления победителя открытого конкурса Заказчику станут известны факты несоответствия победителя открытого конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в открытом конкурсе отклоняется и новым победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу рассмотрения заявок открытого конкурса.

  - Информация о результатах открытого конкурса

    - Протокол рассмотрения заявок открытого конкурса размещается на официальном сайте Заказчиком в течение трех дней, следующих после дня подписания указанного протокола.

### Заключение Договора

  - Срок заключения договора.

    - Победитель открытого конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок открытого конкурса получает у Заказчика один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к документации открытого конкурса.

В течение 10 (десяти) календарных дней после передачи проекта Договора победителю открытого конкурса, Договор должен быть подписан, заверен печатью организации и передан Заказчику.

После получения Заказчиком подписанного победителем открытого конкурса Договора Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней обязан подписать Договор, заверить его печатью организации, после чего передать один экземпляр победителю открытого конкурса.

Договор может быть заключен в течение двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок открытого конкурса.

    - Открытый конкурс признается завершенным со дня заключения Договора.

  - Права и обязанности победителя открытого конкурса

    - Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в открытом конкурсе и в документации открытого конкурса, с учетом положений пункта 7.3.4 настоящего раздела.

    - В случае если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

    - Участник открытого конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.3.4 настоящего раздела направил проект Договора, не вправе отказаться от заключения Договора.

  - Права и обязанности Заказчика

    - После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения Договора Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения Договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников открытого конкурса – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- наличия у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует начисленной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - В том случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер при отказе от заключения договора с победителем открытого конкурса в случаях, предусмотренных п. 7.3.1 настоящего Раздела. При этом заключение Договора для участника открытого конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся. В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с победителем открытого конкурса и с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, открытый конкурс признается несостоявшимся.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией открытого конкурса, Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику открытого конкурса, подавшему заявку, проект Договора, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом Договор заключается с участником открытого конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией открытого конкурса, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

    - В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пункта 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником открытого конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику открытого конкурса проект Договора, подготовленный в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего раздела. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой и документацией открытого конкурса, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

### Исполнение Договора

  - При исполнении Договора не допускается перемена исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

### Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

  - Решение Заказчика или комиссии МП «Теплоснабжение» об отстранении участника размещения заказа от участия в открытом конкурсе, либо решение комиссии МП «Теплоснабжение» об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе может быть обжаловано таким участником в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на любой стадии размещения заказа.

## Раздел I.4. Образцы форм и документов

## I.4.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

Опись документов

представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим_______________________________________________________________________

(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в данном открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номера страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в открытом конкурсе (по форме I.4.2 раздела I.4) |  |  |
| 2. | Анкета Участника размещения заказа (по форме I.4.3 раздела I.4) |  |  |
| 3. | Предложение о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника открытого конкурса (по форме I.4.4 раздела I.4) с указанием включенных Приложений |  |  |
| 4. | Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с п.1.8 и п.3.4. Части I.Раздела I.1. настоящей документации |  |  |
| 5. | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе

|  | Заказчику: ________ |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Изучив документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф. И О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны оказать предусмотренные запросом предложений услуги в соответствии с требованиями документации открытого конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене __________________________

(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы на ____ листах.

4. Мы также ознакомлены с объемами оказываемых услуг, указанными в техническом задании на оказание услуг страхования, влияющими на стоимость оказания услуг.

5. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс оказания услуг по предмету открытого конкурса, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации открытого конкурса и Техническим заданием и согласно нашим предложениям, изложенным в нашей заявке.

7. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с требованиями документации открытого конкурса и условиями исполнения Договора изложенными в настоящей заявке в срок ____ дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок открытого конкурса.

10. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя открытого конкурса, а Победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации открытого конкурса и условиями, изложенными в настоящей заявке.

11. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

_________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты получения протокола рассмотрения заявок открытого конкурса и проекта Договора и до подписания официального Договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении Договора на условиях исполнения Договора изложенных в настоящей заявке.

14. Наши юридический и фактический адреса:

_____________________________________, телефон ____________, факс ___________.

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____________________________________________________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                   /     ФИО    /

м.п.

## I.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма __________________________________________________________________ данные представляются на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц |
| --- |
| 2. Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 3. Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 4. Бухгалтерские реквизиты Участника | ИНН; КПП; ОГРН; ОКПО; к/ск; р/сч; банк |
| 5. Сведения о применяемой системе налогообложения |  |

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /     ФИО    /

м.п.

## I.4.4. Форма предложения о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника открытого конкурса

Предложение

о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника открытого конкурса _____________________________________________________________________________________

(полное или сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма)      по открытому конкурсу __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта |  |  |
| 2. | Опыт работы на объектах теплоэнергетики за последние 3 (три) года , шт |  |  |
| 3. | Объем проведения работ на объектах теплоэнергетики за последние 3 (три) года, млн. руб. |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. | Другие документы |  |  |

Таблица 2

Подпись руководителя (уполномоченного лица)

Участника размещения заказа                                                                                    /       ФИО      /

м.п.

## I.4.5. Инструкция по заполнению форм участниками размещения заказа

I.4.5.1. Форма «Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе»

В данной форме в Таблице 1 приведен перечень документов, которые должны представить все участники размещения заказа. Другие документы Таблицы 1 (пункт 5) прилагаются участниками размещения заказа самостоятельно, по собственному желанию. Данные по Таблице 2 должны представить все участники размещения заказа.

I.4.5.2. Форма «Заявка на участие в открытом конкурсе»

Заявка на участие в открытом конкурсе - основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в открытом конкурсе на условиях, установленных государственным заказчиком.

I.4.5.3. Форма «Анкета участника размещения заказа»

Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Перечень документов, приведенный в анкете, является только рекомендуемым для подтверждения участниками своих данных.

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

I.4.5.4. Форма «Предложение о цене, качестве оказываемых услуг и квалификации участника открытого конкурса»

Пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

«Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи»

Доверенность выдается руководителем организации, в случае если Заявка подписывается не Генеральным директором, а лицом на которого возложены обязанности по отдельным действиям, связанными с подачей заявки на участие в открытом конкурсе.

В случае подписания заявки на участие в открытом конкурсе Генеральным директором (единственным исполнительным органом) представляются документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, определяющие право лица на совершение действий от имени юридического лица в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (для акционерных обществ – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; для обществ с ограниченной ответственностью – Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью»; для государственных или муниципальных унитарных предприятий – Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»).

## Часть II. Проекты Договоров.

Проект Договора по Лоту 1.

Договор  №_

г. Обнинск			                                           		       	 «    »                    2013 г.

МП «Теплоснабжение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркова Ю.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                  , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                                , действующего на основании                                , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по Техническому заданию Заказчика выполнить работы по Капитальному ремонту водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 в объеме:____________________________________________________________________                                                                                                                                           согласно сметной документации, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет                                                                       ___________________________________________________________________________________.

2.2. Цена сформирована на основании Технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон при изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. Выполнение работ производится за счет средств бюджета МП «Теплоснабжение»

2.6. Настоящим договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Подрядчик выполняет работы без авансовых платежей

2.8. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы производится Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в срок  до 31.12.2013г.

3. Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение ___________дней с момента подписания договора.

3.3. Продолжительность работ на объекте – в течение 90 календарных дней с момента поставки элементов котла на МП «Теплоснабжение», но не более 150 календарных дней.

3.4. Дата окончания работ в целом является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Перед началом производства работ провести инструктаж и оформить Акт допуска.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим договором, либо в установленные настоящим договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Производить работы по комплекту заводских чертежей элементов  котла, инструкции по монтажу и эксплуатации котла, обмуровки  и паспорта (нового) на котел. Вышеперечисленные документы Заказчику представляет Исполнитель.

4.4.2. Производить работы в условиях действующего предприятия без прекращения его функционирования. Организация работ Подрядчика должна обеспечить Заказчику безостановочное выполнение работ по его основной деятельности, не создавая каких-либо угроз жизни и здоровью, препятствий или неудобств сотрудникам Заказчика.

4.4.3. Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

4.4.4. Перед началом производства работ:

-  оформить акт-допуск и наряд на проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями п. 4.8 Правил безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и  тепловых сетей (РД 34.03.201-97) и пройти инструктаж у Заказчика. Подрядчик, не получивший Акт допуска и не прошедший инструктажи, к работам не допускается.

-  разработать мероприятия, исключающие отрицательное влияние на действующее оборудование (обеспыливание рабочей зон, влажную уборку, вентиляцию, выгородку зоны строительно-монтажных работ) и согласовать их с Заказчиком.

4.4.5. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного Технического задания и сметной документации.

4.4.6. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.7.	Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.4.8. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.4.9. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему договору.

4.4.10. Предоставить Заказчику до начала производства работ копии сертификатов, технических паспортов, журналы производства работ и другие документы, удостоверяющие  качество и цену материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему договору.

4.4.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- непригодности или недоброкачественности используемых материалов при выполнении работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.12. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.13. Производить ежедневную влажную уборку рабочего места с вывозом строительного мусора в контейнеры.

4.4.14. Производить складирование металлолома на площадку, указанную заказчиком.

4.4.15. Производить складирование и хранение оборудования и материалов в местах отвечающих требованиям к данному оборудованию.

4.4.16. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.17. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктом 3.2. настоящего договора.

  - Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организацию и выполнение работ Подрядчик осуществляет при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

  - Ответственность за пожарную безопасность при проведении работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо уполномоченное

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Ежедневно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ (КС-2), технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего договора и проектно-сметной документации.

5.5.	В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2), а также Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими сторонами поэтапных актов ввода в эксплуатацию.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение пяти рабочих дней предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего договора.

7. Гарантии

7.1. Срок гарантии качества составляет 3 (три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.3. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

7.4. В случае неправильной эксплуатации Заказчиком или третьими лицами Подрядчик ответственности не несет и гарантийные обязательства не распространяются.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным договором срока исполнения обязательства.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки  от суммы договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным договором срока исполнения обязательства.

8.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

10.  Разрешение споров

  - Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

10.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии.

10.3. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.

11.  Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему договору либо до его расторжения.

11.2. В случаях расторжения настоящего договора, Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет Заказчика полученный аванс и уплатить Заказчику неустойку (проценты) за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

11.3. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

11.4. Расторжение   договора   оформляется   письменным   соглашением   сторон   или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.  Прочие условия

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом заказчика.

12.3. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание

- Смета

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:                                                                             Заказчик:

_______________                                                                       ________________

М.П.                                                                                                                                   М.П.

Проект Договора по Лоту 2.

Договор  №_

г. Обнинск			                                           		       	 «    »                    2013 г.

МП «Теплоснабжение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Юркова Ю.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                  , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                                                , действующего на основании                                , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок по Техническому заданию Заказчика выполнить: Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы в рамках Реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП котла ПТВМ-50 ст.№1 в объеме проекта ПР-30/09 «Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной  МП "Теплоснабжение" в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск», том 1,2,3,4. , выполненного ЗАО «ПРОМАВТОМАТИКА»,                                                                                                                                      согласно сметной документации, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет                                                                       ___________________________________________________________________________________.

2.2. Цена сформирована на основании Технического задания и подтверждается сметой, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон при изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. Выполнение работ производится за счет средств бюджета МП «Теплоснабжение»

2.6. Настоящим договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7 Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере _____% от общей цены договора, определенной пунктом 2.1. настоящего договора, что составляет________                   руб. Зачет аванса производится по мере поступления на оплату актов приемки выполненных работ.

2.8. Окончательный расчет за выполненные по настоящему договору работы производится Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в срок  до 31.12.2013г.

3. Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

  - Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение ___________дней с момента подписания договора.

3.3. Общая продолжительность работ на объекте – 60 календарных дней оформленных по Актам допуска.

3.4. Дата окончания работ в целом является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Перед началом производства работ провести инструктаж и оформить Акт допуска.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим договором, либо в установленные настоящим договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику информацию о представителях, уполномоченных от имени Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по настоящему договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1 Производить работы в условиях действующего предприятия без прекращения его функционирования. Организация работ Подрядчика должна обеспечить Заказчику безостановочное выполнение работ по его основной деятельности, не создавая каких-либо угроз жизни и здоровью, препятствий или неудобств сотрудникам Заказчика.

4.4.2. Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

4.4.3. Перед началом производства работ:

-  оформить акт-допуск и наряд на проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями п. 4.8 Правил безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и  тепловых сетей (РД 34.03.201-97) и пройти инструктаж у Заказчика. Подрядчик, не получивший Акт допуска и не прошедший инструктажи, к работам не допускается.

-  разработать мероприятия, исключающие отрицательное влияние на действующее оборудование (обеспыливание рабочей зон, влажную уборку, вентиляцию, выгородку зоны строительно-монтажных работ) и согласовать их с Заказчиком.

4.4.4. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего договора и действующих нормативно-технических документов, согласно утвержденного Технического задания и сметной документации.

4.4.5. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.6.	Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему договору.

4.4.7. Обеспечить при проведении работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности, требований других нормативно-технических документов.

4.4.8. Обеспечить сохранность материалов, оборудования, приборов и инструментов, завезенных на объект для выполнения работ по настоящему договору.

4.4.9. Предоставить Заказчику до начала производства работ копии сертификатов, технических паспортов, журналы производства работ и другие документы, удостоверяющие  качество и цену материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему договору.

4.4.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- непригодности или недоброкачественности используемых материалов при выполнении работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.12. Производить ежедневную влажную уборку рабочего места с вывозом строительного мусора в контейнеры.

4.4.13. Производить складирование металлолома на площадку, указанную заказчиком.

4.4.14. Производить складирование и хранение оборудования и материалов в местах отвечающих требованиям к данному оборудованию.

4.4.15. Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.16. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктом 3.2. настоящего договора.

  - Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организацию и выполнение работ Подрядчик осуществляет при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

  - Ответственность за пожарную безопасность при проведении работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо уполномоченное

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. Ежедневно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ (КС-2), технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего договора и проектно-сметной документации.

5.5.	В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно
выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6. Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2), а также Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими сторонами поэтапных актов ввода в эксплуатацию.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ Заказчик в течение пяти рабочих дней предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего договора.

7. Гарантии

7.1. Срок гарантии качества составляет 3 (три) года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.3. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

7.4. В случае неправильной эксплуатации Заказчиком или третьими лицами Подрядчик ответственности не несет и гарантийные обязательства не распространяются.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным договором срока исполнения обязательства.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки  от суммы договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленным договором срока исполнения обязательства.

8.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

10.  Разрешение споров

  - Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

10.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии.

10.3. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.

11.  Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему договору либо до его расторжения.

11.2. В случаях расторжения настоящего договора, Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней возвратить на расчетный счет Заказчика полученный аванс и уплатить Заказчику неустойку (проценты) за пользование чужими денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента на день исполнения денежного обязательства.

11.3. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам.

11.4. Расторжение   договора   оформляется   письменным   соглашением   сторон   или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.  Прочие условия

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом заказчика.

12.3. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание

- Смета

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:                                                                             Заказчик:

_______________                                                                       ________________

М.П.                                                                                                                                   М.П.

## Часть III. «Техническое задание»

Утверждаю:

Директор МП «Теплоснабжение»

__________________Юрков Ю.И.

«___ »__________________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

котла ПТВМ-50-1 ст. № 1 и выполнение работ по реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП  котла ПТВМ-50-1 ст. № 1, установленного в котельной

МП «Теплоснабжение» г. Обнинска.

1.Общие сведения.

Водогрейный котел ПТВМ-50-1 ст. № 1, заводской номер № 577, изготовлен  Дорогобужским котельным заводом в августе 1968 года, смонтирован в котельной муниципального предприятия «Теплоснабжение» и пущен в эксплуатацию в январе 1971 года.

Система газопотребления котла, запроектированная в 1967 году, на сегодняшний день не отвечает требованиям правил ПБ 12-529-03 в части автоматики безопасности и оборудования газопроводов котла предохранительно-запорными клапанами.

В 1 кв. 2013г. проведено техническое освидетельствование № 02-2013 металлоконструкций котла ПТВМ-50 рег.№12353 ст.№1. По результатам освидетельствования замена каркаса и лестниц не производится.

2. Цель работы:

2.1 Замена экранных труб и труб конвективной части котла ПТВМ-50-1 ст. № 1, отработавших свой ресурс для повышения надежности и экономичности работы котла.

2.2 Приведение системы газопотребления котла в соответствие с требованиями ПБ 12-529-03  «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

3. Работы по капитальному ремонту котла ПТВМ-50 ст.№1

| №п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Адрес объекта | Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный проезд 21 |
| 3.2. | Виды работ | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 |
| 3.3. | Требования к применяемым материалам | 1.Все применяемые материалы должны быть сертифицированы, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, соответствовать требованиям СанПиН и пожарным нормам. Подтверждающие документы должны быть переданы заказчику. Все поставляемое Исполнителем оборудование и используемые материалы должны быть новые и ранее нигде не использоваться. 2. Водогрейный котел ПТВМ-50 изготавливается на Дорогобужском котельном заводе (новый паспорт котла) |
| 3.4. | Особые условия | 1.Работы выполняются в условиях действующего оборудования, в связи с чем подрядчик обязан: - оформить акт-допуск и наряд на проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями п. 4.8 Правил безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) - Разработать мероприятия исключающие отрицательное влияние на действующее оборудование (обеспыливание рабочей зон, влажную уборку, вентиляцию, выгородку зоны строительно-монтажных работ) - Производить ежедневную влажную уборку рабочего места с вывозом строительного мусора в контейнеры. - Производить складирование металлолома на площадку, указанную заказчиком. - Производить складирование и хранение оборудования и материалов в местах отвечающих требованиям к данному оборудованию. 2. Подрядчик комплектует и закупает необходимое оборудование и материалы согласно приложения 1. |
| 3.5. | Требования к соблюдению нормативной и технической документации необходимых для выполнения работ | 1.Работы выполняются персоналом специализированных организаций, имеющих свидетельство о допуске от саморегулируемой организации к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства и аттестованным в соответствии с требованиями Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 2.Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту согласно приказа от 30 декабря 2009 г. N 624 Мин Регион Развития РФ: Подготовительные работы 2.1-2.4; Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1-6.3; п. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1-7.3; Работы по устройству каменных конструкций 9.1-9.3; Монтаж металлических конструкций 10.1, 10.5,10.6; Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов) 12.1-12.3, 12.5-12.7, 12.9-12.12; Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1-15.6; Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 19.1-19.10; Монтажные работы 23.1; 23.4-23.6; Пусконаладочные работы 24.1, 24.10-24.14, 24.20-24.22, 24.24-24.26; Промышленные печи и дымовые трубы 31.5; Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании дорвора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)33.1, 35.5 3.Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы должны иметь: - аттестацию сварщиков, специалистов сварочного производства НАКС - свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 - опыт выполнения вышеперечисленных работ не менее 3-х лет - положительные отзывы и рекомендательные письма. 4.Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями действующих нормативных документов (РД-10-69-94, ПБ 10-574-03, РД 153-34.1-003-01 и др.) |
| 3.6. | Сроки выполнения работ | Выполнение работ в течение 90 календарных дней с момента поставки элементов котла на МП «Теплоснабжение», но не более 150 календарных дней. |
| 3.7. | Наименование работ | 1.Разработка и согласование с заказчиком проекта производства работ. 2.Разработка и согласование с заказчиком графика производства работ. 3.Демонтаж элементов котла и обмуровки (без демонтажа каркаса и лестниц). 4.Погрузка и складирование металлических элементов на территории МП «Теплоснабжение». 5.Погрузка и вывоз элементов обмуровки котла на полигон (расстояние от котельной до полигона 15 км). 6.Доставка к месту монтажа элементов котла россыпью. 7.Выгрузка элементов котла россыпью и складирование на территории МП «Теплоснабжение». 8.Монтаж элементов котла (топочных экранов, гребенок пояса жесткости, конвективной части с камерами, дренажных трубопроводов, воздуховодов, обшивки пода, деталей крепления обмуровки, горелок, вентиляторов, арматуры в пределах котла) (приложение 1) 9. Гидравлические испытания котла. 10. Монтаж обмуровки котла. 11.Испытание котла на газовую плотность. 12.Контроль качества сварных соединений неразрушающим методом. 13.Подготовка исполнительной документации в объеме требований нормативных документов и сдача ее в установленном порядке Ростехнадзору, оформление нового паспорта на котел. |
| 3.8. | Гарантия | 1.Предоставляет гарантию на материалы и работы по монтажу котла не менее 3 лет. 2.Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объекта дефектов, в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. |
| (приложение1) Перечень элементов котла ПТВМ-50-1 изготовленных ОАО«Дорогобужкотломаш», необходимых для капитального ремонта (замены) котла. | Полная заводская комплектация котла за исключением каркаса, лестниц, площадок обслуживания в том числе: 1. Экраны топочные, изготовленные россыпью с камерами. 2. Секции конвективной части с камерами. 3. Входной, выходной коллекторы. 4. Трубопроводы питательные, дренажные и воздушные, подвода и отвода. 5. Гребенки пояса жесткости. 6. Воздуховоды. 7. Обшивка пода, переходной короб, бункер. 8. Детали крепления обмуровки. 9. Горелки МГМГ-6 (без исп. мех. МЭО, запальных устройств - учтены в проекте ПР-30/09)- 12шт. 10. Вентилятор ВР-300 -45 № 4(или аналог Ц 14-46-4)правый - 6 шт. 11.Вентилятор ВР-300-45 № 4(или аналог Ц 14-46-4)левый - 6 шт. 12.Запорная арматура в пределах котла. - вентиль запорный фланцевый 15с22нж Ру25, Ду32 – 10 шт. (дренажи) - вентиль запорный фланцевый 15с22нж Ру25, Ду32 – 2 шт. (охл. люка-лаза) - вентиль воздушный Т-2б Ру100 Ду6 – 4 шт. 13.Задвижки (ПТ11015-300-01 30с964нж) с электроприводом на входе и выходе в котел Ду 300 - 2 шт. |
| Примечание | 1.Элементы трубной части котла изготовить в исполнении для возможного применения газоимпульсной очистки конвективной части котла. 2.К данной комплектации котла приложить комплект заводских чертежей элементов котла, инструкцию по монтажу и эксплуатации котла, обмуровки и новый паспорт на котел. 3.Примерная масса металлической части котла 45т. 4.Примерная масса обмуровки котла 33т. |

- Работы по реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП

| №п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Адрес объекта | Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный проезд 21 |
| 4.2. | Наименование, и объем работ | 1. Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы в рамках Реконструкции системы газопотребления и устройства АСУТП котла ПТВМ-50 ст.№1 в объеме проекта ПР-30/09 «Приведение системы газоснабжения двух котлов ДКВР-20-13, двух котлов ДЕ-25-14, трех котлов ПТВМ-50, четырех котлов КВГМ-100 котельной МП "Теплоснабжение" в соответствие с ПБ, разработка АСУ ТП в пределах котлов, г. Обнинск», том 1,2,3,4. , выполненного ЗАО «ПРОМАВТОМАТИКА». 2. Подключение существующей системы контроля СО, NH4 к автоматике системы безопасности котла, предусматривающей отключение подачи газа на котел в случае наличия загазованности котельной. 3. Замена силовых и контрольных кабелей к дутьевым вентиляторам, к газовой задвижке и к двум задвижкам на сетевой воде (входе- выходе), всего протяженностью = 2000м. 4.Проведение пусконаладочных работ по котлу с привлечением специалистов группы компании «Амакс», выполнившей проект реконструкции системы газопотребления, изготовившей газовое оборудование и владеющих программным обеспечением. |
| 4.3. | Требования к применяемым материалам | 1.Все применяемые материалы должны быть сертифицированы, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, соответствовать требованиям СанПиН и пожарным нормам. Подтверждающие документы должны быть переданы заказчику. Все поставляемое Исполнителем оборудование и используемые материалы должны быть новые и ранее нигде не использоваться. 2.Оборудование должно соответствовать требованиям по надежности и безопасности; 3.Оборудование должно соответствовать экологическим требованиям к продукции. |
| 4.4. | Особые условия | 1.Работы выполняются в условиях действующего оборудования, в связи с чем подрядчик обязан: - оформить акт-допуск и наряд на проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями п. 4.8 Правил безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) - Разработать мероприятия исключающие отрицательное влияние на действующее оборудование (обеспыливание рабочей зон, влажную уборку, вентиляцию, выгородку зоны строительно-монтажных работ) - Производить ежедневную влажную уборку рабочего места с вывозом строительного мусора в контейнеры. - Производить складирование металлолома на площадку, указанную заказчиком. - Производить складирование и хранение оборудования и материалов в местах отвечающих требованиям к данному оборудованию. 2.Подрядчик комплектует и закупает необходимое оборудование и материалы согласно проектным спецификациям. |
| 4.5. | Требования к соблюдению нормативной и технической документации, которыми необходимо руководствоваться при производстве работ | 1.Строительно-монтажные работы по системам газопотребления должны выполняться специализированными организациями являющимися членами СРО с допусками к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использующих атомную энергию). Виды работ: Пусконаладочные работы 24.5, 24.6, 24.9-24.14, 24.20-24.26; Работы осуществлению строительного контроля привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или предпринимателем 32.5 (виды : 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19-24.22, 24.24-24.26, группы видов работ 18, 19) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании дорвора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 33.1; 33.1.11; 33.4; 33.5; 33.6 и аттестованным в соответствии с требованиями Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы должны иметь: - свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля - свидетельство об аттестации сварочного оборудования - опыт выполнения вышеперечисленных работ не менее 3-х лет - положительные отзывы и рекомендательные письма. 2.Подготовительные мероприятия к проведению работ по реконструкции системы газораспределения, их проведение, контроль качества, приемка выполненных работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СНиП 3.01.01, ПБ 12-529-03, и др.) |
| 4.6. | Сроки выполнения работ | Выполнение работ общей продолжительностью 60 календарных дней оформленных по Актам допуска. |
| 4.7. | Требования к обучению персонала | 1.Поставщик ПТК проводит обучение и стажировку оперативного и ремонтного персонала Заказчика. 2.Обучение персонала проводится до начала монтажно-наладочных работ АСУ ТП. Сроки обучения и численный состав обучаемого персонала согласовывается между Заказчиком и Поставщиком на этапе заключения договора. 3.Подрядчик передает заказчику инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию смонтированного оборудования, программное обеспечение (ПО), руководство пользователя программного обеспечения, руководство программиста по программному сопровождению системы и др. документацию необходимую для обучения персонала и обеспечения бесперебойной работы оборудования и оперативного устранения неисправностей и сбоев в работе ПО. |
| 4.8. | Гарантия | 1.Предоставляет гарантию на материалы и работы по монтажу котла не менее 3 лет. 2.Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации недостатков выполненных работ, дефектов смонтированного оборудования, в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. |

Составил:

Начальник ПТО 				__________________ Шатый Ю.А.

Согласованно:

Главный инженер МП «Теплоснабжение»            __________________ Литвинов В.С.

Документацию подготовил:

# Инженер ПТО Никитин А.А.

(Ф.И.О., должность)

«____» __________________2013 г.