| Характеристика товара |
| --- |
| Наименование | Показатели |
| Наименование товара (марка, модель) | Экскаватор-погрузчик ДЭМ-1143 - 1 штука |
| Тип товара | Экскаватор - погрузчик предназначен для выполнения погрузочно- разгрузочных и земляных работ в грунтах 1 -4 категорий , транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния, планировка площадок, засыпка траншей насыпным грунтом, сгребание строительного мусора. |
| Г од выпуска | 2015г. |
| Эксплуатационный пробег | Новый не бывший в эксплуатации, без пробега. |
| Технические характеристики: |
| Габаритные размеры д*ш*в, мм | 6300*2260*3500 |
| Базовый трактор | Беларус-92П |
| Цвет | красный |
| Число передач вперед | 9/8 с блокировкой 9-ой передачи |
| Число передач назад | 8 |
| Передний мост | ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами |
| Двигатель — Д 245.5 | наличие |
| Тип двигателя | С турбонаддувом |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 65(88) |
| максимальная транспортная скорость, | 20 км/ч |
| рабочая скорость | 4 км/ч |
| дорожный просвет | 265-270 мм |
| колея, мм | -передних колес 1600-1610 -задних колес 15.5К38 1800-1810 -задних колес 18.4К34 1900-1910 |
| вид заднего навесного оборудования | обратная лопата |
| номинальная вместимость ковша экскаватора | 0,25м3 |
| Глубина копания экскаватора | 4420-4450 мм. |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5350-5400 мм. |
| Максимальная высота выгрузки экскаватора | 3400-3450 мм |

Техническое задание.

| Номинальная грузоподъемность экскаватора | без смещения оси копания -950кг при максимальном смещении оси копания - 500кг |
| --- | --- |
| Максимальное усилие резания экскаватора | 3100кг |
| масса навесного экскаваторного оборудования | 1900 кг |
| угол поперечной статической устойчивости | 30 град |
| угол продольной статической устойчивости | 14 град |
| преодолеваемый уклон | 16 град |
| вид переднего навесного оборудования | Погрузчик с челюстным ковшом |
| номинальная грузоподъемность погрузчика | 1000 кг |
| вырывное усилие погрузчика | 1200 кг |
| опрокидывающая нагрузка погрузчика | 1500 кг |
| высота шарнира максимально поднятого ковша | 3570 мм |
| глубина копания отвала погрузчика | 180 мм |
| ширина отвала погрузчика | 2190-2195 мм |
| высота отвала погрузчика | 800-830 мм |
| объем призмы волочения отвала погрузчика | 1,1 м3 |
| габаритные размеры с навесным оборудованием в транспортном положении | 6300х2260х3500 мм |
| Внешний габаритный радиус поворота в транспортном положении | 6,6 м |
| габаритная длина погрузчика с ковшом, | 5500 мм |
| масса эксплуатационная | 6700-6710 кг |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Управление | Гидравлическое, джойстиковое, с возможностью одновременно выполнять до 4-х операций. |
| Гидравлическая система | универсальная, раздельно-агрегатная с силовым и позиционным регулированием глубины обработки |
| Рулевое управление - | механическое, с гидравлическим усилителем |
| Рабочий орган | оборотная лопата - 0,25 м3, челюстной ковш 0,8 м3. смещаемая ось копания боковое смещение каретки +- 590 мм |
| Гидравлика | Италия (Вгеvini: гидронасос, гидрораспределитель) |
| металлопластовые втулки и подшипники скольжения | SKF (Швеция) |
| Давление гидросистемы | 23 (230) Мпа кгс\см2 |

| Максимальное усилие резания экскаватора кН (кгс) | 38 (380) |
| --- | --- |
| Насос гидросистемы | Аксиально-плунжерный |
| Дополнительное оборудование |
| Гидромолот Impulse 120 | Энергия удара, дж - 850 Частота ударов, уд/мин - 900 |
| Разводка под гидромолот | Наличие |

Начальник автотранспортного участка                                                                                   Гусев А.Г.